УТВЕРЖДАЮ

___________________________

___________________________

__________ (                               )

«___»____________ 20    г.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ ПРЕССА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПАКЕТИРОВОЧНОГО

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утверждённых постановлением Минтруда России от 17.12.2002 г. № 80 и технического паспорта на пресса гидравлические пакетировочные моделей ПГП-2, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 24, 30, 45 и их модификации.

1.2. К самостоятельной работе оператором пресса гидравлического пакетировочного (ПГП) допускаются лица не моложе 18 лет, обученные и прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте  по безопасным методам работы.

1.3. Оператор должен выполнять требования настоящей инструкции, а также соблюдать правила внутреннего трудового распорядка предприятия.

1.5. Все операции по пакетированию оператор должен выполнять в спецодежде. При выполнении работ рукава спецодежды должны быть застегнуты или плотно завязаны.

1.6. Оператор должен уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты, средствами пожаротушения, а также оказать доврачебную помощь пострадавшим.

1.7. Противопожарный инвентарь следует размещать на отведенных для них местах. К средствам пожаротушения должен быть обеспечен свободный доступ.

1.8. Чистый и использованный обтирочные материалы должны храниться раздельно в металлических ящиках с закрывающимися крышками. Оставлять использованный обтирочный материал на оборудовании, трубопроводах, арматуре запрещается.

1.9. Рабочее место оператора должно быть снабжено производственной инструкцией, инструкциями по охране труда и по пожарной безопасности, знаками безопасности, табличками о запрещении курения и пользования открытым огнем.

1.10. Рабочее место должно быть оборудовано освещением.

1.11. Для обеспечения безопасных методов работы оператор ПГП обязан:

1.11.1. Производить работы в соответствии с требованиями производственной инструкции.

1.11.2. Своевременно проводить техническое обслуживание ПГП.				1.11.3. Соблюдать правила безопасности труда и пожарной безопасности.

1.11.4. Правильно хранить обтирочный материал.

1.11.5. Не допускать появления открытого огня и искры на рабочем месте.

1.12. Оператор должен не допускать появления опасных и вредных производственных факторов, действующих на организм человека (освещенность рабочей зоны, уровень шума и другие показатели должны быть в пределах нормы).

1.13. О всех нарушениях, обнаруженных и неисправностях оператор должен докладывать руководителю.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Одеть спецодежду, проверить наличие и исправность средств пожаротушения и индивидуальной защиты.

2.2. Проверить освещённость рабочего места.							2.3. Проверить исправность инструмента.								2.4. Произвести внешний осмотр пресса.								2.5. Выполнить 3 – 4 полных хода штока пресса.							2.6. Проверить плавность хода подвижной плиты.						2.7. Проверить отсутствие утечек масла.

2.8.Приступить к выполнению работы согласно производственной инструкции

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ!

Пресс является источником повышенной опасности.

3.1. Во время работы на прессе оператор обязан:

3.1.1. Выполнять указания руководителя.

3.1.2. Контролировать соблюдение заданного режима при пакетировании.

3.1.3. Непрерывно наблюдать за давлением и уровнем масла в прессе.

3.1.4. Вести наблюдение за герметичностью всех соединений технологических трубопроводов, шлангов и гидроцилиндров.

3.1.5. Отсоединять шланги, только убедившись, что арматура отключена и давление по манометру полностью сброшено.

3.2. Во время работы не разрешается:

3.2.1. Вести у пресса какие-либо работы, не относящиеся к пакетированию.

3.2.4. Производить ремонт и подтягивать резьбовые соединения оборудования, находящегося под давлением.

3.2.5. Использование открытого огня на рабочем месте.

3.2.6.Присутствие посторонних людей.								3.2.7. Оставлять без надзора работающий пресс.

4. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При работе на прессе аварийные остановки производятся в следующих случаях:

- при несчастном случае с работающими;

- при срыве или разрыве маслопроводов;

- при обнаружении утечки в соединениях маслопроводов и арматуры;

- при нарушении в работе электрооборудования;

- при возможности возникновения пожара.

4.2. В этих случаях оператор обязан:

- отключить электропитание пресса;

- оказать первую медицинскую помощь;

- приступить к тушению пожара

- сообщить о случившемся руководителю;

- принять необходимые меры по ликвидации обнаруженного повреждения.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. По окончании работы опустить верхнюю плиту пресса.

5.2. Отключить электропитание пресса.

5.3. Снизить давление масла в гидросистеме (рычаг распределителя последовательно переключать А-Б-В (для прессов ПГП-4,7 в положение А-Б-В )).

5.4. Убрать и привести в порядок рабочее место и доложить мастеру об окончании работ.

Начальник производственного отдела				(                               )